Общество с ограниченной ответственностью «ЛТК»

Стенды для измерения тормозных сил и проверки эффективности тормозной системы транспортных средств серии ЛТК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(РЭ-001)

Модели: ЛТК-М3500, ЛТК-C3500, ЛТК-У13000

г. Санкт-Петербург

2021 г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5

2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	10

5 МОНТАЖ	11

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ	12

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25

11 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА	25

Приложение А	26

Приложение Б	28

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания стенда для измерения тормозных сил и проверки эффективности тормозной системы транспортных средств серии ЛТК.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

При проектировании, конструировании и изготовлении изделия использовалось современное производственное оборудование. Качество данного изделия обеспечивается применением системы постоянного контроля, с использованием совершенных методов и соблюдением требований по безопасности.

Эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу изделия.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Стенды предназначены для измерения параметров и оценки показателей эффективности рабочей и стояночной тормозной системы транспортных средств, в том числе легковых, грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов с максимальным тормозным усилием до 30 кН и с максимальной нагрузкой на ось до 13 т.

  - Стенды могут эксплуатироваться на автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания, автомобильных заводах, диагностических станциях, станциях технического контроля при проведении технического осмотра транспортных средств.

  - Стенды тормозные силовые ЛТК (далее – стенды) предназначены для измерений:

тормозной силы колес транспортных средств;

массы транспортного средства, приходящейся на ось;

овальности тормозных дисков;

времени срабатывая тормозных систем;

удельной тормозной силы транспортных средств;

усилия на органе управления транспортного средства.

  - Принцип действия стендов заключается в принудительном вращении с заданной скоростью колес одной (диагностируемой) оси транспортного средства, установленного неподвижно на опорных роликах стенда, с последующими измерениями сил, возникающих на поверхности опорных роликов, при торможении колес с помощью тормозных систем транспортного средства.

  - Конструктивной основой стенда является опорное устройство, состоящее из двух блоков роликов. Привод каждой пары роликов осуществляется от подвешенного балансирно мотор - редуктора, состоящего из электродвигателя и жестко соединенного с ним редуктора. Корпуса мотор - редукторов установлены в подшипниковых опорах. Реактивные моменты корпусов мотор - редукторов при торможении колесами транспортного средства через рычаги воспринимаются датчиками силы, преобразующими усилие в электрические сигналы, пропорциональные измеряемым тормозным силам левого и правого колес диагностируемой оси транспортного средства. Сигналы с датчиков поступают в блок управления стендом, где преобразуются в цифровые значения тормозных сил и отображаются на экране портативного компьютера. При необходимости, данные могут передаваться на персональный компьютер. Диаметр роликов и расстояние между ними выбраны для обеспечения устойчивого положения автомобилей при испытаниях тормозной системы.

  - Измерения массы транспортного средства, приходящейся на ось автомобиля, производится датчиками, установленными между рамой блока роликов и регулируемыми опорами стенда.  Измерения производится и фиксируется одновременно с измерениями тормозной силы колес с помощью встроенных тензометрических датчиков весоизмерительной системы. Электрические сигналы с датчиков, пропорциональные весу диагностируемой оси транспортного средства поступают в блок управления стендом, где преобразуются в цифровые значения массы колеса или оси автомобиля и отображаются на экране портативного компьютера. При необходимости, данные могут передаваться на персональный компьютер.

  - Все модели стендов оснащаются встроенной системой взвешивания транспортных средств. Все модели стендов укомплектованы датчиком для измерения силы, создаваемой на органах управления тормозной системой.

  - Стенды выпускаются различных модификаций, отличающихся габаритными размерами, максимальными нагрузками на ось транспортных средств, конструктивным исполнением, массой, и имеют обозначение ЛТК-ХY, где:

  - Y – максимальная нагрузка на ось, кг;

  - Х – конструктивное исполнение стенда (М – мобильный легковой стенд, для напольной установки или установки в технологические приямки, C – стационарной легковой стенд, для установки в технологические приямки, У - универсальный стенд, с возможностью размещения обоими способами).

  - Основные технические характеристики и внешний вид комплекса в соответствии с конструкторской документацией.

# 2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стенды выпускаются в трех различных модификациях: ЛТК-М3500, ЛТК-С3500, ЛТК-У13000.

Стенды модификации ЛТК-М3500 предназначены для диагностирования тормозной системы легковых и легких грузовых транспортных средств. Стенды могут монтироваться вровень с полом или поверх пола при использовании пандуса для въезда и съезда. Допускаемая нагрузка на ось до 3,5 т.

Стенды модификации ЛТК-С3500 предназначены для диагностирования тормозной системы легковых и легких грузовых транспортных средств. Стенды монтируются вровень с полом. Допускаемая нагрузка на ось до 3,5 т.

Стенды модификации ЛТК-У13000 - универсальные, предназначены для диагностирования тормозной системы автотранспортных средств любых типов. Стенды могут монтироваться вровень с полом или поверх пола при использовании пандуса для въезда и съезда. Допускаемая нагрузка на ось до 13 т.

Общий вид модификаций стендов представлен на рисунках 1 - 3.

Рисунок 1 - Общий вид стендов тормозных силовых ЛТК модификации ЛТК-М3500

Рисунок 2 - Общий вид стендов тормозных силовых ЛТК модификации ЛТК-С3500

Рисунок 3 - Общий вид стендов тормозных силовых ЛТК модификации ЛТК-У13000

Пломбирование стендов не предусмотрено.

Программное обеспечение

Метрологически значимым программным обеспечением (далее - ПО), применяемым для работы со стендами, является встроенное ПО «ЛТК», устанавливаемое на планшетный компьютер. Встроенное ПО служит для управления функциональными возможностями стендов, проведения измерений и обработки их результатов.

Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077–2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

| Модификация |  | ЛТК-М3500 | ЛТК-С3500 | ЛТК-У13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО |  | «ЛТК» |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО |  | не ниже 1.00.000 |
| Цифровой индентификатор ПО |  | - |

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Модификация / Значение характеристики |
| --- | --- |
|  | ЛТК-М3500 | ЛТК-С3500 | ЛТК-У13000 |
| Диапазон измерений тормозной силы колеса транспортного средства, кН | от 0 до 10 | от 0 до30 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тормозной силы колеса транспортного средства, % | (2 |
| Диапазон измерений массы транспортного средства, приходящейся на ось, кг | от 0 до 3500 | от 0 до 13000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы транспортного средства, приходящейся на ось, % | (2 |
| Диапазон измерений усилия на органе управления транспортного средства, Н | от 0 до 1000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений усилия на органе управления транспортного средства, % | ±5 |

Таблица 3 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Модификация / Значение характеристики |
| --- | --- |
|  | ЛТК-М3500 | ЛТК-С3500 | ЛТК-У13000 |
| Диаметр опорного ролика, мм | 200±2 |
| Максимальная масса транспортного средства, приходящейся на ось, кг | 3500 | 13000 |
| Габаритные размеры, мм, не более: устройство опорное длина ширина высота силовой шкаф длина ширина высота планшетный компьютер длина ширина высота | 1615 680 285 500 400 170 247 167 20 | 2420 680 240 600 500 220 247 167 20 | 1680 910 600 600 500 220 247 167 20 |
| Масса, кг, не более: устройство опорное силовой шкаф планшетный компьютер | 480 10 2 | 420 35 2 | 880 35 2 |
| Ширина колесной базы проверяемого транспортного средства, мм | от 800 до 2200 | от 1200 до 3200 |
| Скорость, движения транспортного средства, имитируемая стендом, км/ч, не менее | 4 |
| Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | от 0 до +35 |
| Параметры электрического питания: трехфазная сеть переменного тока напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц | 380±38 50±1 |

Знак утверждения типа

Наносится на раму стендов или на корпус силового шкафа стендов в виде наклейки и на титульный лист паспорта изделия методом печати.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устройство опорное | 1 |  |
| Устройство опорное (вторая часть) | 1 | Для моделей М3500 и У13000 |
| Шкаф силовой | 1 |  |
| Планшетный компьютер | 1 |  |
| Пандус для въезда и съезда транспортного средства | 4 | Опционально |
| Калибровочный рычаг | 1 | Опционально |
| Комплект принадлежностей и приспособлений | 1 |  |
| Монтажный короб | 1 | Опционально |
| Паспорт | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Методика поверки | 1 |  |

# 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Все работы по техническому обслуживанию и уходу должны производиться квалифицированным инженером. Электрическая схема должна быть проверена инженером – электриком.

  - Установку электроприборов должен осуществлять квалифицированный инженер-электрик.

  - Во время технического обслуживания и ремонта выключайте выключатель питания и контрольный выключатель.

  - Перед работой с комплексом работник должен изучить данное руководство по эксплуатации.

  - Работники должны быть одеты в спецодежду и в случае необходимости использовать другие средства защиты.

  - Самовольная перестройка и изготовление запасных частей

Переоборудование или изменение комплекса возможны только по согласованию с производителем. Оригинальные запчасти и разрешенные производителем принадлежности являются залогом надежности.

Использование деталей, не допущенных изготовителем, или самовольное переоборудование узла или его компонентов исключают возможность каких-либо рекламаций в адрес поставщика.

  - Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставленного комплекса обеспечивается только при использовании его по назначению.

  - При монтаже, испытаниях и всех видах технического обслуживания стенда могут возникнуть следующие виды опасностей:

    - электроопасность;

    - опасность травмирования движущимися частями.

  - Меры, обеспечивающие защиту от электроопасности:

    - На корпусе шкафа управления и на раме роликовой установки установлены заземляющие зажимы.

    - Электрическое сопротивление изоляции между силовыми, а также связанными с ними цепями и заземляющим зажимом силовой панели шкафа управления не менее 1 МОм.

    - Электрическая изоляция между силовыми, а также связанными с ними цепями и заземляющим зажимом силовой панели шкафа управления выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения переменного тока 1500 В частотой 50 Гц.

    - Электрическое сопротивление между зажимом контура заземления и заземляющими зажимами силовой панели шкафа управления и роликовой установки не более 4 Ом.

    - Оперативное отключение силовой части стенда от сети производится грибовидной кнопкой аварийного отключения или выключателем напряжения СЕТЬ на шкафу управления.

  - Меры, обеспечивающие защиту от травмирования движущимися частями:

    - Цепные передачи роликовой установки закрыты крышкой.

    - При отключении и восстановлении питания исключено самопроизвольное включение мотор-редукторов роликовой установки.

  - Стенд соответствует классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-78.4.

  - Шкаф управления, тормозной стенд и корпус системного блока персонального компьютера должны быть соединены с контуром заземления.

РАБОТА НА СТЕНДЕ С НЕИСПРАВНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

ВНИМАНИЕ: Подключение изделия к вводной сети с использованием УЗО не допускается. Требования к вводной сети: Напряжение – 230/400 В, частота 50 Гц. При отклонении более чем на 2% от номинальных значений, необходимо дополнительно подготавливать сеть перед подключением к изделию.

  - Включение рабочего режима стенда должно производиться после проверки работы мотор-редукторов и всех датчиков.

  - При работе со стендом следует строго выполнять инструкции, выдаваемые рабочей программой на экран монитора.

  - В процессе регламентных работ и ремонта стенда ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - производить смену деталей под напряжением;

    - оставлять без надзора стенд под напряжением.

  - Работы, не связанные с электрическими схемами стенда, должны производиться после отключения стенда от общей электрической сети.

  - Не реже одного раза в год производить проверку и измерение сопротивления изоляции согласно требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

# 5 МОНТАЖ

  - При монтаже оборудования необходимо соблюдать следующие пункты:

- Проверить весь комплект поставки оборудования на наличие повреждений (например, при транспортировке).

- После распаковки проверить комплект поставки стенда в соответствии п.3.1 настоящего руководства.

- Оборудование предназначено для использования внутри помещения, за исключением мобильных версий стендов.

- Подключение к электросети выполнять с соблюдением требований ПУЭ.

- Установка в агрессивных или взрывоопасных атмосферах запрещена.

- Транспортирование тормозного стенда в распакованном виде к месту установки производить с помощью грузоподъемных устройств достаточной грузоподьемности. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить мотор-редукторы с датчиками тормозной силы и датчики веса.

  - Место установки

- На месте установки должно быть обеспечено надлежащее освещение для выполнения всех видов работ (монтаж, управление, техобслуживание, поверка и т. д.).

- Приямки под опорные устройства стендов моделей ЛТК-С3500 и ЛТК-У13000 необходимо располагать и устраивать согласно схемам установки стендов (Приложение А).

  - Монтаж опорных устройств (роликовых частей)

- Опорные устройства стендов моделей ЛТК-М3500 и низкопольной модификации ЛТК-У13000 монтажа в приямки не требуют, допускается напольное размещение.

- В местах установки опорных устройств стендов необходимо смонтировать монтажные стаканы (4-8 шт, в зависимости от модели стенда), входящие в состав комплекта принадлежностей и приспособлений. Монтаж стаканов осуществляется с помощью анкеров (входят в комплект) в местах расположения ножек весовых датчиков опорного устройства

- Опорные устройства необходимо устанавливать на ровную гладкую поверхность с предельным перепадом высот не более 5 мм. При отклонении опорного устройства от линии горизонта необходимо выровнять его с помощью регулировочных болтов (У13000) или ножек (М3500, С3500) на датчиках веса.

- При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент роликовая установка не должна подвергаться сильным толчкам и сотрясениям.

ВНИМАНИЕ: Установку стенда производить таким образом, чтобы наклон следящих роликов совпадал с направлением движения АТС вперед.

  - Монтаж силового шкафа

- При транспортировании шкафа управления, планшетного компьютера следует соблюдать осторожность, так как эти приборы требуют особо бережного отношения.

- Силовой шкаф управления монтируется справа или слева от опорного устройства стенда. Рекомендуется осуществлять монтаж на бетонную поверхность стены или колонны.

- При выборе места монтажа необходимо учитывать длину силовых кабелей мотор-редукторов и сигнальных кабелей управления, размеры кабелей идущих в комплекте поставки приведены в таблице 5:

Таблица 5.

| Модель стенда | Длина сигнального кабеля(ей), м | Длина силовых кабелей, м | Длина провода датчика усилия на педаль |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛТК-М3500 | 15+10 | 15+10 | 10 |
| ЛТК-С3500 | 12 | 12+12 | 10 |
| ЛТК-У13000 | 21+14 | 21+14 | 15 |

- Схема подключения сигнальных и силовых кабелей находится в Приложении Б.

# 6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

  - Перед начальным пуском необходимо:

    - Подробно ознакомится со ВСЕМИ пунктами руководства по эксплуатации.

    - Проверить правильность подключения межблочных кабелей и проводов.

    - Проверить и при необходимости подтянуть все соединения резьбовые и фланцевые соединения и т.д.

    - Завести силовой кабель и подключить к блоку зажимов, расположенного в силовом шкафу управления согласно схеме подключения (Приложение Б).

    - ВНИМАНИЕ: Перед пуском в эксплуатацию на приводах стенда заменить глухие заливные пробки на пробки с отверстиями (сапун).

    - Проверить наличие масла в мотор-редукторах и наличие смазки в корпусах подшипников роликов. При необходимости заполнить соответствующей смазкой.

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1Указания по включению и опробованию изделия

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ	ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА (ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬТЕРА) ТОРМОЗНОГО СТЕНДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПИТАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР.

7.2Начало работы.

7.2.1В силовом шкафу установить автоматические выключатели во включенное положение.

7.2.2 Подождать 10 сек. и нажать кнопку включения на крышке силового шкафа.

7.2.3 Включить питание планшетного компьютера.

7.2.4 Подключиться к WiFi сети «BrakeStand»

7.2.5 Войти в программу управления стендом нажав на иконку ПО ЛТК.

7.3 Работа с программой

Начальный экран программы управления стендами серии ЛТК:

Выбор специалиста и ввод данных об автомобиле. После ввода информации и выбора настроек нажать «Начать» в автоматическом или ручном режиме.

Рабочий экран измерений:

Нажмите «Начать». В автоматическом режиме кнопки выбора этапов недоступны и показывают текущий этап.

Действия происходят в следующей последовательности:

- Въезд первой оса ТС на стенд;

- Измерение веса оси ТС;

- Просушка поверхности колес и тормозных механизмов;

- Измерение тормозных усилий рабочей тормозной системы выбранной оси;

- Измерение тормозных усилий стояночной тормозной системы (при наличии);

- Выезд ТС со стенда/смена оси

В ручном режиме каждый этап необходимо запускать вручную, кнопкой «Начать». Присутствует возможность выбрать этап, или повторить текущий. В отчет пойдут результаты последнего измерения этого этапа.

В любом режиме текущий этап можно прервать, нажав кнопку «Стоп».

После этого будет предложено повторить отменённый этап. Для этого нажмите «Повтор». Так же вы сможете выбрать следующий этап нажав на его название.

После проведения измерений на экран выводится отчёт. В ручном режиме предварительный отчёт возможно просмотреть на любом этапе измерений, нажав на «Предварительный отчёт».

Отчет можно отправить на печать нажав на «Печатать» или сохранить на жестком диске портативного компьютера. Место для сохранения отчётов можно указать в меню настроек программы.  Для входа в раздел настроек, нажмите на «шестеренку» на любом экране.

В меню настроек программы так же можно указать точность округления результатов выводимых на экран показаний измерения веса.

Во вкладке «Настройка стенда» можно настроить параметры выезда ТС со стенда вперед или назад после окончания измерений тормозных систем последней оси. В зависимости от выбранного режима, ролики будут осуществлять помощь в выезде в указанном направлении.

Для подключения планшетного компьютера к шкафу управления стендом возможно 2 режима:

- точка-точка (по умолчанию)

- через внешний Wi-Fi роутер.

Название сети и пароль роутера не должны содержать символов, отличных от латиницы (русские буквы использовать нельзя).

ВНИМАНИЕ! В режиме точка-точка на устройстве будет недоступен Интернет.

Для вызова меню проверки датчиков нажмите «Проверка датчиков» на любом экране программы. В данном меню появляется возможность отслеживать работу датчиков в режиме реального времени, а также проверять их работоспособность.

Для обнуления показаний значений датчиков нажмите «Установить ноль». Для возврата значений указанных при входе в меню нажмите «Сбросить ноль».

В меню «Усилие» возможно так же проверить работу мотор-редукторов.

ВНИМАНИЕ! После выбора режима работы мотора и нажатия «Вперед» или «Назад», включение происходит после двух звуковых сигналов, будьте осторожны!

7.4   Завершение работы со стендом

7.4.1   Выйти из программы нажав кнопку на кнопку «Х» в правом верхнем углу.

7.4.2   Выключить планшетный компьютер.

7.4.3   Отключить питание стенда, нажав на красную кнопку-грибок «СТОП» на силовом шкафу.

7.4.4   Если стенд не планируется использовать в течении длительного времени следует перевести автоматический выключатель внутри силового шкафа в положение выключенно.

7.5   Комплексная проверка

Для проведения комплексной проверки подготовить исправный автомобиль с исправной тормозной системой, с нагрузкой на ось не более 13000 кг в зависимости от марки стенда ЛТК.

Провести полную диагностику тормозной системы автомобиля в автоматическом режиме, описанном в п.7.3.

О правильном функционировании всех датчиков и программы говорит отсутствие сообщений об ошибках, выводимых на экран монитора. В случае сбоев или появления на экране монитора сообщений об ошибках руководствуйтесь указаниями настоящего руководства.

7.6   Использование изделия

Работа на стенде осуществляется по командам на экране монитора планшетного компьютера.

Испытанию подвергаются автотранспортные средства в снаряженном состоянии. Допускается проведение испытаний в режиме частичной и полной загрузки автотранспортного средства, если нагрузка на ось не превышает 13000 кг в зависимости от модели ЛТК.

Шины автотранспортного средства, проходящего проверку, должны быть чистыми и сухими.

Двигатель автотранспортного средства, проходящего проверку, должен быть отсоединен от трансмиссии после въезда диагностируемой осью на роликовую установку.

ВНИМАНИЕ! При диагностике автомобиля с приводом стояночной системы на одну ось для исключения перемещения автомобиля необходимо под свободную ось установить колесные упоры.

| 7.8 Порядок контроля работоспособности, регулирование и настройка |  |
| --- | --- |
| 7.8.1 Настоящий раздел устанавливает порядок контроля технического состояния, |  |
| методы и средства регулирования и настройки составных частей стенда. |  |
| Проверка технического состояния проводится: |  |
| ежегодно перед проведением периодической поверки; |  |
| после монтажа стенда; |  |
| после выполнения регулировочных работ; |  |
| после длительных перерывов в работе. |  |
| Регулировочные и настроечные операции необходимо производить: |  |
| после монтажа; |  |
| после ремонта. |  |

При всех видах работ выполнять требования безопасности по п.4

7.8.2 Работоспособность отдельных узлов и поверка стенда проверяется с помощью программы персонального компьютера в режиме "КАЛИБРОВКА» в соответствии с «Методикой поверки»

7.8.3 Работу программного обеспечение планшетного компьютера производить в соответствии с инструкцией к программному обеспечению.

7.8.4   Приведение стенда в исходное положение:

- очистить поверхность роликовой установки и подъездных путей от пыли и грязи;

- при внешнем осмотре стенда после окончания работы убедитесь в отсутствии механических повреждений узлов стенда, защитных покрытий и соединительных кабелей. При наличии повреждений стенд подлежит ремонту.

7.8.5   Действия в экстремальных условиях

Общие указания

При работе на стенде могут возникнуть следующие экстремальные ситуации:

  - пожар (при несоблюдении правил пожарной безопасности);

  - отказы узлов стенда, способные привести к аварийным ситуациям;

  - попадание в аварийные условия эксплуатации.

При возникновении опасности пожара, при включенной сети следует обесточить стенд, нажав красную кнопку-грибок аварийной остановки стенда на шкафу управления.

После этого выполнять указания инструкции о действиях при пожаре.

Эксплуатация стенда с неисправными датчиками может привести к ошибкам в управляющих сигналах.

При возникновении аварийной ситуации отключить сеть нажатием грибовидной красной кнопки аварийной остановки стенда на шкафу управления.

Неисправный стенд подлежит ремонту.

Попадание посторонних предметов на опорные ролики может привести к поломке стенда. В этом случае необходимо отключить мотор-редукторы нажатием красной кнопки аварийной остановки стенда на шкафу управления.

Освободить стенд от посторонних предметов.

К возникновению аварийных ситуаций, связанных с самопроизвольным перемещением автотранспортных средств на стенде, могут привести следующие ошибочные действия обслуживающего персонала:

- неправильная установка автотранспортного средства на стенде (несимметричный въезд, въезд только одним колесом);

- неправильный ввод исходных данных автотранспортного средства (число осей или ошибочный выбор диагностируемой оси и т. п.)

При возникновении аварийных ситуаций необходимо отключить мотор-редукторы.

При экстренной эвакуации обслуживающего персонала необходимо обесточить стенд.

# 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1      Техническое обслуживание изделия

8.1.1   Меры безопасности

8.1.1.1 К работе с устройством допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

8.1.1.2 Меры безопасности при работе с устройством указаны в п.4 настоящего руководства.

8.1.2    Порядок технического обслуживания

8.1.2.1   Общие указания

Техническое обслуживание стенда делится на ежедневное (один раз в смену) и периодическое.

Ежедневное обслуживание стенда производится при его эксплуатации. Периодическое обслуживание включает в себя профилактические работы и техническое обслуживание отдельных узлов стенда, и выполняется с периодичностью, указанной в пп. 8.1.2.3, 8.1.2.4,   а также в следующих случаях:

- ежегодно перед проведением периодической поверки;

- после монтажа стенда;

- после ремонта стенда;

- после выполнения регулировочных работ;

- после длительных перерывов в работе.

Если при хранении и транспортировании стенда соблюдены соответствующие условия, техническое обслуживание не производится.

Ежедневное обслуживание стенда производится силами операторов стенда.

- периодическому обслуживанию и проведению профилактических работ допускается персонал, изучивший техническую документацию и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 4.

8.1.2.2   Ежедневное техническое обслуживание

В процессе эксплуатации следует содержать стенд в чистоте.

Перед началом работы следует проверить крепление органов управления, надежность соединения разъемов.

Обслуживание роликовой установки - в соответствии с таблицей 5.

8.1.2.3   Профилактические работы

Профилактические работы проводятся при ежегодной проверке технического состояния, при этом визуально проверяется состояние лакокрасочных, гальванических покрытий, крепление деталей и сборочных единиц, контровка крепежных соединений, надежность паек и контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из изоляционного материала.

Места, подвергнутые коррозии, следует зачистить и покрыть эмалью (лаком) и смазкой (при необходимости). При визуальном осмотре рекомендуется проверить комплектность стенда и состояние принадлежностей.

Скопление пыли внутри силовой панели стойки управления и грязь на поверхности движущихся механических деталей роликовой установки могут вызвать перегрев и повреждение элементов. Удаление пыли следует проводить продувкой сухим воздухом.

Снаружи пыль и грязь удаляются мягкой тряпкой и щеткой. Поверхности планшетного компьютера следует очищать тампоном, смоченным 40%-ым раствором этилового спирта. Загрязненную поверхность конструктивных элементов стенда можно очищать мягкой тряпкой, увлажненной водой с растворенным в ней синтетическим стиральным порошком.

Запрещается при удалении жировых пятен и пыли применять органические растворители, ацетон, сильнодействующие кислоты и основания, повреждающие целостность защитных покрытий стенда.

8.1.2.4   Техническое обслуживание роликовой установки стенда

Периодичность и вид смазки узлов роликовой установки:

  - цепи привода опорных роликов - 1 раз в месяц,  смазка  - литол ;

- мотор-редуктор -1 раз в год или каждые 750 часов работы мотор-редуктора, смазка - редукторная смазка Mobil SHC 629

  - подшипники опорных роликов - 1 раз в 6 месяцев, смазка ЦИАТИМ – 201.

Примечание - Возможна поставка мотор-редукторов без заправки маслом. При этом

потребитель сам заполняет их смазкой в количестве согласно паспорта стенда по уровню контрольной пробки. При эксплуатации стенда при температуре окружающей среды ниже минус 25 ºС рекомендуется использовать масло марки Mobil SHC 629 или аналог.

Перечень и периодичность работ различных видов технического обслуживания роликовой установки приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Периодичность | Содержание работ. | Технические требования. | Приборы, |
| --- | --- | --- | --- |
| обслуживания | Метод их применения | Материалы, необходимые | инструменты |
|  |  | для проведения работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ежедневно | Визуальная проверка |  | Ключи |
|  | крепления привода роликов, |  | гаечные. |
|  | подтяжка крепежа при |  |  |
|  | необходимости. |  |  |
| Один раз в 3-5 дней | Натяжение цепей | Провисание цепи на участке между опорными роликами 5 - 10 мм | Линейка 500 ГОСТ 427- 55 Ключи гаечные. |
| Один раз в месяц | Проверка уровня масла в | Проверяется при | Ключи гаечные |
|  | приводе | открученной пробке на |  |
|  |  | боковой поверхности. |  |
|  |  | Уровень масла должен |  |
|  |  | находиться на одном |  |
|  |  | уровне с отверстием. |  |
| Через 120 часов после ввода в эксплуатацию, через каждые 500 – 750 часов работы | Замена масла в приводе | редукторная смазка |  |
|  |  | Mobil SHC 629 |  |
| 1 раз в шесть | Замена смазки в | Циатим 201 Гост 6267 –74 | Ключи |
| месяцев | подшипниковых опорах |  | гаечные, |
|  | роликов |  | отвертка, |
|  |  |  | шприц |
| 1 раз в месяц | Смазка цепи | Литол |  |
| По мере | Регулировать величину | Биение должно быть не | Индикатор, |
| необходимости | биения привода | более: | магнитная |
|  |  | передняя часть привода | стойка, |
|  |  | 0,05мм, хвостовая часть | ключи |
|  |  | привода 0.10 мм |  |

8.2   Текущий ремонт

8.2.1   Перечень возможных неисправностей, возможных причин и способов их устранения приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включаются двигатели | Сработали | Устранить причину |
| роликовой установки | автоматические | перегрузки, нарушения |
|  | выключатели из-за КЗ | изоляции |
|  | в двигателе (левом или |  |
|  | правом) или нарушении |  |
|  | изоляции силовых |  |
|  | кабелей |  |
| В режиме "ПОДГОТОВКА | Неправильная | Правильно установить |
| СТЕНДА" при проверке | установка датчиков или | датчики, |
| датчиков стенда нет изменений на | их отказ | неисправные датчики |
| экране планшетного компьютера |  | заменить на исправные |

8.2.2   Список возможных сообщений, выдаваемых рабочей программой на информационной панели, их вероятная причина и способ устранения приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Сообщение на экране | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет связи со стендом | 1. Выключен тормозной | Выйти из программы. Включить |
|  | стенд. | стенд. Загрузить программу. |
|  | 2. Контроллер датчиков | Выключить стенд и проверить |
|  | роликовой установки не | надежность подключения |
|  | отвечает на запросы | разъемов. Включить стенд. |
|  | компьютера | Загрузить программу. |
|  | 3. Сгорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | 4. Удален или поврежден исполняемый файл | Переустановить программу тормозного стенда согласно руководству пользователя |
| Колесо не на стенде | Правое или | Убедиться, что автомобиль |
|  | левое колесо не наехало | двумя колеса стоит на роликовой |
|  | на следящий ролик, либо | установке и повторить рабочий |
|  | автомобиль полностью | режим. |
|  | отсутствует на стенде. | Проверить работоспособность |
|  |  | датчиков наезда |
| Колесо не двигается | В рабочих режимах не | Выйти из рабочего режима и |
|  | включились приводные | повторить его снова. |
|  | ролики. | Проверить включение |
|  |  | роликов в режиме “Проверка |
|  |  | оборудования” |

8.2.3   Возможности неисправности, причины и методы их устранения (механика).

Таблица 7а

| Неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Течь масла в местах | Ослаблена затяжка болтов. | Затянуть болты до отказа. |
| соединения крышек с | Повреждена прокладка. | Заменить прокладку. |
| корпусом привода. |  |  |
| 2. Течь масла через | Засорено дренажное | Прочистить дренажное |
| манжеты привода. | отверстие в заливной | отверстие. |
|  | пробке. |  |
|  | Отсутствует пружина или | Заменить неисправную |
|  | повреждена рабочая | манжету. |
|  | кромка манжеты. |  |
| 3. Появление | Потери масла. Увеличение | Долить масло до уровня |
| несвойственного шума в | ( уменьшение) зазора в | контрольной пробки. |
| приводе. | подшипниках | Отрегулировать зазоры в |
|  | промежуточного вала. | подшипниках. |
| 4. Неравномерные резкие | Повреждение подшипников | Заменить подшипники, |
| стуки в приводе. |  | отрегулировать их. |
| 5. Повышенный нагрев | Увеличение (уменьшение) | Отрегулировать зазоры в |
| привода (при работе | зазора в подшипниках | подшипниках |
| редуктора в течение 1часа | промежуточного вала. | промежуточного вала. |
| температура масла | Неправильная центровка | Отрегулировать сопряжение |
| превысила 95ОС или при | вала привода относительно | вала привода с отверстием |
| тех же условиях | отверстия ролика. Нагрузка | ролика. |
| температура корпуса в | на привод превышает |  |
| области подшипников | допустимую. |  |
| превысила 80ОС) |  |  |
| 6. При включенных | Двигатель неисправен. Отсутствуют шпонки на валах редуктора | Проверить двигатель. |
| приводах ролики не |  | Установить шпонки. |
| вращаются. |  |  |
| 7. Повышенная вибрация | Несоосность вала привода | Проверить колебание |
| привода. | относительно отверстия | привода, при необходимости |
| Биение превышает: | ролика. | Отрегулировать. |
| передняя часть привода – |  |  |
| 0,05 мм, хвостовая часть – |  |  |
| 0,10 мм смотри |  |  |

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

  - Хранение

Стенды  до  введения  в  эксплуатацию  должны  храниться  в  упаковке  предприятия изготовителя в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40оС и при относительной влажности до 80% (при температуре 25оС) - условия хранения "Л" по ГОСТ 15150-69. В хранилищах не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных веществ, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляционных материалов. Стенды без упаковки должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от 10°С до 35оС и при относительной влажности до 80% (при температуре 25оС).

  - Транспортирование

Транспортирование стенда в транспортной таре должно производиться в соответствии с требованиями: ГОСТ 23170-78 для условий транспортирования "С";"Техническими условиями погрузки и крепления грузов";"Общими специальными правилами перевозки грузов" (Тарифное руководство 4-М). Транспортная тара - по ГОСТ 24634-81.

  - Утилизация

Материалы и изделия, примененные в конструкции комплекса, в процессе утилизации не представляют опасности и утилизируются в соответствии с нормативными ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке.

Комплекс, отработавший свой ресурс, должен передаваться на утилизацию в специализированные предприятия по переработке материалов.

# 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической и рабочей документации при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок составляет - 12 месяцев.

# 11 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

Рекламации и заявки на послегарантийный ремонт следует направлять по адресу:

192019, г. Санкт-Петербург, шоссе Глухоозёрское, д. 1 корп. 6 литера А пом. 5

тел/факс: +7-911-096-06-76

e-mail: sales@ltk.su

https://ltk.su/

# Приложение А

# Приложение Б

Номера клемм для сигнального(ных) провода(ов) соответствуют номерам клемм в соединительных коробке(ах) установленной(ых) в блоках роликов. Таким образом, что клемма №1 в шкафу соединяется с клеммой №1 в соединительной коробке, клемма №2 в шкафу с клеммой №2 в соединительной коробке и т.д.

М3500

С3500

У13000